Стеклянный модуль.

Габариты:

Цвет Рамы: RAL 7016

Высота 2.740

Ширина 2.440

Длинна 3.880

Толщина пола: 150мм.

Толщина потолка: 200мм.

Заполнение потолка: неизвестно.

Заполнение пола:

Нижний блок швейлер 14П, заполнение минвата, влагостойкая фанера 18мм, покрытие ПВХ плитка.

Стены: По всему периметру установлены двухкамерные стеклопакеты

Дверь: 1 штука, материал двери стеклопакет, правостороннее открывание.

Открываемых оконных проёмов нет.

Электричество трёхфазное

Количество розеток: одна двойная розетка

Количество светильников 2 потолочных.

Щитовая: (встроенная в потолок), счётчик, узо, автоматы.

Открытый модуль.

Габариты:

Цвет Рамы: RAL 7016

Высота 2820.

Ширина 2.440

Длинна 5.060

толщина пола: 150мм.

Толщина потолка: 200мм.

Заполнение потолка: неизвестно.

Заполнение пола:

Нижний блок швейлер 14П, заполнение минвата, влагостойкая фанера 18мм, покрытие ПВХ плитка.

Стены: Одна стена. Сендвич панель 150мм металл+ минеральная вата+ фактурная фанера плайдекс 12мм цвет коньяк.

Электричество трёхфазное

Количество розеток: две двойные розетки

Количество светильников 2 потолочных.

Щитовая: (встроенная в потолок), счётчик, узо, автоматы.